## Slide 1
KL-GTCS 系列 / MODBUS 汇报摘要
把 47 页协议说明收敛成 8 个工程结论
这份演示文稿聚焦集成落地：先明确通信边界，再锁定关键寄存器、控制区、I/O 映射与联调决策，方便自动装配机项目快速推进。
47 页
原始 PDF 总页数
0x03 / 0x06 / 0x10
核心功能码
TCP / RS-232
两类通信入口
结果 / 状态 / 参数 / I/O
四个落地关注面
本次提炼的主线
• 核心叙事：该文档本质上不是“协议教程”，而是给上位机/PLC 提供完整的读取结果、写入参数与驱动作业流程的地址地图。
• 佐证材料：文档前段定义通信与 PDU，中段给出结果和当前状态寄存器，后段给出标准作业、追锁作业、I/O、条码停止与附录 ASCII 区域。
• 输出目标：让设备集成方知道先接什么、先读什么、哪些参数要先定、联调时如何排风险。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。

## Slide 2
01 / 文档定位
先看三件事：支持什么、怎么传、能干什么
PDF 前 4 页已经定义了集成边界，后续寄存器表都围绕这三个前提展开。
协议能力
• 支持 MODBUS TCP 与 MODBUS RTU，两种模式对应 LAN 与串口接入场景。
• TCP 侧要求控制器设置为 LAN-DHCP 或 LAN-STATIC，并确认 IP / Gateway / Server Port（默认 502）。
• RS-232 侧固定参数为 115200 / 8 data bits / 1 stop bit / None / Xon-Xoff。
报文规则
• 数据格式采用 Big-Endian。
• 读取以 Read Holding Registers 为主。
• 写入支持 Write Single Register 与 Write Multiple Registers；ASCII 多寄存器写入尤其关键。
这意味着什么
• 上位机侧优先把“网络模式 or 串口模式”作为第一拍板项，否则后续地址打通没有意义。
• 由于 ASCII 字段和多寄存器参数大量存在，接口层最好封装统一的字串写入、单位换算和大端序处理。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。 主要依据：目录页、通信设定页、MODBUS 资料格式页。

## Slide 3
02 / 读取面
结果寄存器是第一优先级，因为它决定设备是否能被正确接管
4.1 节给的是最直接、最适合联调初期验证的一组地址：时间戳、工具身份、程序号、目标类型、扭力/角度、结果码与报警码。
读取主题
典型地址
作用
集成意义
结果时间
0x1000–0x1005
年 / 月 / 日 / 时 / 分 / 秒
用于追溯每次锁附的时间基线
设备身份
0x1006–0x102A
控制器序号、起子型号/序号、工作/工序名称 ASCII
用于人机界面、日志、追溯系统对号
程序上下文
0x1034–0x1043
工作号、工序号、步骤号、方向、目标类型、单位、计数方式
判断当下机器正在执行哪一段工艺
结果判定
0x1044
REVERSE / OK / OK-SEQ / OK-JOB / NG / NS
上位机可直接据此触发放行、停机或重试
报警信息
0x1048
控制器、马达、过扭、超时、角度异常、通信异常等
是异常处置和维保定位的主入口
联调建议
• 第一阶段只做“读”：确认读到的时间、工具身份、当前作业号和结果码是否稳定变化。
• 结果码 0x1044 与报警码 0x1048 应直接进入设备事件日志，这是最小可用追溯闭环。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。 重点来源：4.1 锁附结果资料页。

## Slide 4
03 / 状态面
“结果”告诉我们刚刚发生了什么，“当前状态”告诉我们现在能不能继续动
目录显示 4.4 节专门定义控制器目前状态、目前起子状态、目前控制器设定等区块，适合作为上位机的实时看板和互锁判定输入。
建议实时轮询的状态项
• 目前工作状态：判断设备是待机、运行、完成、异常还是停机。
• 目前步骤/程序：联动装配机工位节拍，确认工具端与工艺端是否同拍。
• 目前起子状态：是否 enable、是否可执行、是否有错误锁存。
• 目前控制器设定：把当前设定值回读出来，避免“写入成功但设备未切换”这种假成功。
为什么这一层重要
• 只读结果码不够，因为异常常常发生在动作前或动作中，当前状态能提前拦截。
• 自动装配线若要做节拍互锁，最可靠的输入不是页面显示，而是 MODBUS 的当前状态位与当前作业上下文。
• 建议把当前状态与结果状态分成两条事件流：一条实时互锁，一条历史追溯。
决策项
• 决定轮询周期：建议把状态轮询与结果读取解耦，状态更高频，结果按动作结束触发补读。
• 决定 HMI 呈现：是否让装配机界面同时显示当前 JOB / STEP、目标模式、结果码、报警码。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。 重点来源：目录中的 4.4 当前状态相关章节，附录 A 当前状态 ASCII 区。

## Slide 5
04 / 写入面
文档真正的价值在于：不只读结果，还能由上位系统写入作业参数
5.x 章节把可写能力分成一般功能设定、MODBUS 智能工作、MODBUS 追锁工作、I/O 工作和 BARCODE STOP 几大类。
能力块
文档位置
典型内容
适合谁来控制
一般功能设定
5.1–5.15
锁附器操作、导入/导出、重启、亮度、语言、时区等
调试工程师 / 设备维护
MODBUS 智能工作
5.16
JOB 201、工作名、启停、速度、目标模式、扭力/角度等
PLC 或上位机工艺控制
MODBUS 追锁工作
5.17
JOB 221、追锁程序、各步骤参数、速度/角度/扭力容差
追锁工艺控制逻辑
I/O 工作设定
5.18
输入事件、输出事件、输出测试
电气集成与互锁设计
BARCODE STOP
5.19
作业号、模式、条码 ASCII、起始位与长度
MES / 扫码工站 / 追溯系统
工程含义
• 如果项目只需要“锁付结果上传”，做到 4.x 就够；如果需要“由整机控制作业策略”，就必须进入 5.16/5.17/5.18/5.19。
• 这也是本项目最值得提前对齐的范围边界，否则 PLC、上位机、MES 会出现职责重叠。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。

## Slide 6
05 / 两种作业模型
标准智能工作与追锁工作，本质上是两种不同复杂度的控制模板
目录和寄存器表显示，文档至少为这两类作业预留了独立的 JOB 区与 ASCII 描述区。
MODBUS 智能工作（5.16）
• 从寄存器表看，核心 JOB ID 为 201。
• 适合单一目标型工艺：开关、速度%、目标模式、目标扭力/角度、补偿和停止条件。
• 更像“给当前工步下发一组参数”，实现难度较低，便于先打通基本工艺。
MODBUS 追锁工作（5.17）
• 从寄存器表看，核心 JOB ID 为 221。
• 包含追锁程序与 1~8 步的逐步参数，适合多阶段工艺与复杂防错。
• 更像“把一段工艺流程写进工具”，需要更明确的工艺策略与异常分支。
推荐决策
• 若本项目当前只需尽快稳定上线，建议先以智能工作模式打通最小闭环。
• 若奇力速拧紧枪最终要承担多步骤追锁或复杂工艺切换，再评估是否升级到追锁工作模型。
• 无论选哪种模型，JOB 201 / 221 的所有写入参数都应留有回读校验。文档也提示修改后要切换到对应 JOB 才会生效。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。 重点来源：5.16、5.17 以及其附录 ASCII 区；寄存器表中明确出现 JOB ID 201 / 221。

## Slide 7
06 / I/O 与条码
要让拧紧枪真正接入自动装配线，I/O 和 BARCODE STOP 是系统集成的桥梁
这里不是参数细节最多的部分，却往往最影响整线互锁和追溯闭环。
I/O 工作设定（5.18）
• 输入事件与输出事件均可通过 MODBUS 设定，文档列出了多个通道的事件类型与相关参数。
• 输出侧除了事件映射，还有输出测试页，适合电气调试阶段逐点确认。
• 这部分建议由电气和软件一起定义“哪个事件用硬件 I/O、哪个事件走通讯结果码”。
BARCODE STOP（5.19）
• 可设定对应作业号、启用模式、条码 ASCII 内容、起始位和长度。
• 文档中出现 201 / 221 对应的条码配置，说明条码规则可与作业模型绑定。
• 若项目有扫码防错或 MES 工单控制，这一页是必须提前确认的系统接口点。
需要拍板的接口策略
• 扫码结果由谁生成并下发：PLC、上位机还是 MES。
• 互锁优先级如何排序：条码不符、报警码异常、结果 NG、工具禁用，谁先挡停整机。
• I/O 与 MODBUS 双通道是否并存，还是只保留其中一条作为主控制链路。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。 重点来源：5.18 I/O 工作设定、5.19 BARCODE STOP。

## Slide 8
07 / 建议决策与后续步骤
先收敛范围，再进入联调；这样最省时间
基于这份文档，当前最关键的不是“会不会写寄存器”，而是先锁定项目范围与分工边界。
建议立即拍板的 4 项决策
• 通信模式：TCP 还是 RS-232，IP / 串口参数由谁维护。
• 作业模型：先用智能工作（JOB 201）还是直接上追锁工作（JOB 221）。
• 事件链路：结果码 / 报警码 / I/O / 条码规则分别由谁消费与显示。
• 数据追溯：至少保留结果时间、工具身份、JOB/STEP、结果码、报警码。
建议的后续步骤
• 步骤 1：做一份寄存器对照表，只抽本项目会用到的地址。
• 步骤 2：先打通只读联调，确认结果码、报警码、当前状态持续稳定。
• 步骤 3：再打通单一 JOB 写入与回读，确认参数切换真正生效。
• 步骤 4：最后接入 I/O 与条码，完成整机互锁和追溯闭环。
推荐交付物
• 一份 PLC / 上位机通用的地址清单。
• 一份异常码对照表，给电气与维护人员直接使用。
• 一份联调脚本，覆盖读结果、写 JOB、回读校验、异常复位和条码触发。
来源：MODBUS_20241227_V1.08(1).pdf，文档版本 V1.08，发布日期 2024/12/25。 说明：本页为基于 PDF 的工程化建议，便于项目决策与排期。